## Slide 1: EXercices

## Slide 2: Q1
De combien d'octets est constituée une adresse IP ? 4
Combien de classe d'adresses IP existe-t-il ? 5
Pour les trois premiers, combien d'octets sont réservés pour :
  La partie réseau A-1, B-2, C-3
  La partie machineA-3,B-2,C-1

## Slide 3: Q2
Quel est le nom de la couche 4 du modèle OSI ? Transport
Switch fait parti de quelle couche modèle OSI ? Couche liaison de données (couche 2)
C’est quoi un ARP ? Protocole qui traduit une adresse IP en adresse MAC

## Slide 4: Q3
Quelle couche les trames utilisent-elles ? Physique/Liaison de données/Réseau/ Transport
Physique
Liaison de données
Réseau
Transport

## Slide 5: Q3
Quelle couche les paquets utilisent-ils ? Liaison de données/Réseau/Transport
Physique
Liaison de données
Réseau
Transport

## Slide 6: Q4
Quelle couche les segments utilisent-ils ? Réseau/ Transport
Physique
Liaison de données
Réseau
Transport

## Slide 7: Q5
Indiquer pour chacune des adresses IP ci-dessous :
204.160.241.93/26 ¦ C-204.160.241.64/26-204.160.241.127/26-255.255.255.192 - 62 hosts
138.96.32.3/19 ¦ B-138.96.32.0/19-138.96.32.3/19-255.255.224.0-8190 hosts (32-19 = 13 => 2^13-2 = 8190)
172.31.255.254/30 ¦ B-172.31.255.252/30-172.31.255.255/30-255.255.255.252-2 hosts
18.181.0.31/11 ¦ A-18.160.0.0/11-18.191.255.255/11-255.255.224.0- 2 097 150 hosts
10.10.10.4/29 ¦ A-10.0.0.0/29-10.10.10.7/29-255.255.255.248- 6 hosts

## Slide 8: Q5
Sa classe
L'adresse de réseau
L'adresse de broadcast
Le masque de
Le nombre de machine possible